## Slide 1: 新能源汽車
未來投資價值
05/05/2023

## Slide 2
新能源車的優勢
新能源車的種類
新能源車的品牌
電動車五大系統、成本組成
新能源電池

## Slide 3
新能源車的優勢

## Slide 4: 新能源車的優勢
1、噪音小，更舒適
電動機在運行中的噪音和振動水平都要遠遠小於傳統內燃機。在怠速和低速情況下，電動汽車的舒適性要遠高於傳統汽車，隨著速度的提升，胎噪和風噪成為噪音的主要來源，兩者才回到同一水平上。電動汽車的這一特點對於提升汽車的NVH性能無疑會有很大的幫助。
2、更節能
電動汽車的百公里耗電量為15-20kwh，算上發電廠和電動機的損耗之後，百公里的能耗約為7公斤標準煤。傳統汽車按百公里耗油量10L計，能耗約為10公斤標準煤。並且在城市的擁堵環境裡，電動汽車的節能優勢會進一步放大。
3、節省維護費用
目前的新能源汽車的動力，大多是依靠電機提供的。而電機的維護成本要比普通燃油發動的維護低很多。幾乎新能源汽車入手後就不用進行保養。雖然有些誇張，新能源汽車的維護費用確實低很多。我們只需要對新能源汽車的電池組和線路進行維護就好了，這樣極大的縮小了我們的維護成本。而普通燃油車，不僅需要保養機油三濾這些東西。還要檢查汽車的防凍液，玻璃水這些東西，十分麻煩，保養的費用也是十分的高昂。

## Slide 5
新能源車的種類?

## Slide 6: 新能源車的種類
1、電池動力汽車（BEV）
Battery Electric vehicle
也就是我們常說的純電動車，即只有電池提供能源供給，只有電動機提供動力，驅動汽車前行。這類車型可以實現行駛過程完全零排放。
純電動汽車一般配置較大容量的電池，並提供交流慢充和直流快充兩種充電接口。
因為這類車型只能依靠電池提供能量，所以很多車主對於純電動車的焦慮主要是續航里程方面，不過隨著充電設施的不斷完善，以及充電技術的不斷提高，這個擔憂其實大可不必。
代表車型：
特斯拉系列，日產聆風，寶馬i3 ，比亞迪e6 ，e5，秦EV，北汽EV系列，江淮iEV系列，上汽E50等。

## Slide 7: 新能源車的種類
2、油電混合動力汽車（HEV）
Hybrid Electric vehicle
一般指由燃油和電池提供能源。燃油發動機和電動機提供動力。這種車型一般電池容量較小，不提供充電接口，電池的能量通過汽車運行過程中的能量回收進行充電。
該車型的電動機功率也不大，在起步和加速等場景時，電動機會輔助燃油發動機提供動力。因為有了電動機的輔助，充分發揮電動機的大扭矩優勢，在起步和加速過程中的整體效率得到提升，並使車輛整體油耗顯著下降。因為依賴燃油提供能量，沒有里程的焦慮。
代表車型：
豐田普瑞斯、豐田雷凌、豐田卡羅拉 等。

## Slide 8: 新能源車的種類
3、插電式混合動力汽車（PHEV）
Plug-in Hybrid Electric vehicle
顧名思義，比起HEV，PHEV的車載動力電池可以通過插座進行充電。能量提供由電池和燃油提供。動力提供由燃油發動機和電動機提供。不同的汽車廠商在PHEV上對於電池的容量，電機的數量，電機的功率配置有較大差異，也形成了不同的整車風格和特點。
這類車型可以通過電機，燃油機的介入算法形成多種驅動組合。比如純電動模式，純燃油機模式，電機加燃油機混合模式等。
另外，PHEV進可攻，退可守，在充電方便，電量充足時，可以純電動方式行駛，節能減排還降低用車成本。在電量不足充電不變時，燃油行駛，遠行也無憂。
是為了通勤族設計的混合動力車，可接電源充電，也可以加油。
PHEV 搭載的電池是為了通勤設計，而通勤族的距離大約都落在幾十公里內，因此 PHEV 車款在短程通勤都是靠電池續航，純電續航力範圍落在 20km ~ 50km。
長途駕駛就必須仰賴內燃機以汽油輔助行駛，優點是對於充電站依賴度低又兼顧環保，方便性與汽柴油車款相近，但整體而言，PHEV 仍是以內燃機作為主要動力來源。
代表車型：
比亞迪秦，唐，上汽榮威e550，e950，奇瑞艾瑞澤7e，三菱歐藍德等。

## Slide 9: 新能源車的種類
4、增程式電動汽車（EREV）
Extended-Range Electric Vehicles
  通過燃油發電，給電池充電，電動機驅動汽車行駛。電機驅動，有電動汽車的良好特性。可以配置較小容量電池，重量小，成本低。因為可以通過燃油發電，沒有里程焦慮。
  EREV 增程型電動車也就是「 Extended Range Electric Vehicle 」，它有點類似 PHEV 插電式混合動力車款，具有燃油引擎、電池和電動馬達，也就是說需要幫油箱加油，也要幫電池充電。
  然而，不同的是 EREV 增程型電動車的引擎主要用途是「幫電池充電」，不提供車輛的動力輸出，車輛的動力來源還是全靠電池與馬達提供。
代表車型：
寶馬i3增程版，廣汽傳祺GA5 增程版。

## Slide 10: 新能源車的種類
5、燃料電池汽車（FCV）
Fuel cell vehicle
通過燃料的化學能轉化為電能，提供行駛所需的能量，並由電動機驅動汽車行駛。目前主要的燃料類型為氫。
燃料電池的能量補充是通過加燃料的方式，因此時間和加油相近。可以快速完成。另外燃料電池能量轉換過程效率高，無噪音，無污染物排出。然而，燃料電池汽車目前最大的困難是燃料獲取難，燃料儲存和運輸難，添加站點少。
電動車的電池模組充電都要等待許多的時間，為了讓車主們節省等待時間，還有一種「Fuel Cell Electric Vehicle」燃料電池電動車，簡稱 FCEV。
Fuel Cell 燃料電池大多是以「高壓氫氣」為主，加上空氣中的氧氣發電，也就是說只要加「氫」就能上路行駛，不用花時間等待充電，加上電池發電時只會排放水及熱，也因此被視為零污染車。

## Slide 11
如果你可以選購一款新能源汽車，你會選擇哪一款呢?為什麼?

## Slide 12
單單在中國究竟有多少個新能源汽車品牌?

## Slide 13: 新能源車的品牌
電車品牌新能源排行榜：TOP 10
比亞迪、
特斯拉、
蔚來汽車、
理想汽車、
小鵬汽車、
吉利極氪、
AITO問界、
廣汽埃安、
零跑汽車、
哪吒汽車。
中國居然有73 個新能源汽車品牌
A

## Slide 14: 新能源車的品牌
A
BYD
比亞迪「雲巴」深圳通車 全自動運行、無人駕駛、面部掃描入閘
价格9.88-34.28万元
E.g.: DiDi
推薦車型：宋PLUS（15-21萬元）、秦PLUS（9-17萬元）、漢（21-33萬元）、海豚（10-13萬元）、海豹（21-29萬元）

## Slide 15: 新能源車的品牌
價格22.99-35.99萬元
TESLA
A
推薦車型：Model 3（23-33萬元）、Model Y（26-36萬元）

## Slide 16: 新能源車的品牌
價格32.8-65.6萬元
蔚來汽車
A
推薦車型：ES6（36-55萬元）、ET7（44-52萬元）、EC6（37-55萬元）

## Slide 17: 新能源車的品牌
價格31.99-60.00萬元
AVATR
A
阿维塔（AVATR）是高端智能电动汽车（SEV）全球品牌，由长安汽车、华为、宁德时代三方联合打造。

## Slide 18
中國新能源車銷量排行

## Slide 19: 電動車銷量排行榜 (2023.03)

## Slide 20
新能源車的成本?

## Slide 21: 電動車五大系統
電動車與燃油車在結構上截然不同，大量採用電子零組件，這也成了半導體業的發展所在。

## Slide 22: 電動車成本組成

## Slide 23
新能源電池

## Slide 24: 新能源電池排名
TOP 10
新能源電池排名前十名：寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦蘭鈞。

## Slide 25: 新能源電池廠商
在市場格局上，寧德時代和比亞迪一路上漲，其他動力電池廠商更像是陪跑的，2022年寧德時代裝機量市佔率超48%，接近半壁江山，比亞迪市佔率23.5%，接近四分之一。剩下的四分之一市場則留給了眾多動力電池廠商爭搶。

## Slide 26
1、寧德時代2011年成立，2017年靠三元鋰電池一炮而紅，成為國內外最大電池供應商。核心客戶包括特斯拉、蔚來、理想、小鵬、南北大眾，海外客戶包括寶馬、大眾、奔馳等。
2、比亞迪1995年成立，老牌電池生產企業，後續以電池為基礎，轉戰汽車整車製造生產，成就了今天的新能源汽車一線企業。其主要生產磷酸鐵鋰電池，刀片電池是其招牌，旗下動力電池超90%為自用，小部分供應中國一汽、金康汽車等。
9、LG新能源隸屬韓國LG集團，全球第二大動力電池供應商。國內市場中，旗下動力電池主要供應特斯拉，佔比超95%，小部分供應上汽通用、吉利汽車等。但LG在國內的市場萎縮十分明顯，一度跌出國內動力電池裝機量前十。

## Slide 27
How can we invest in this new trend?

## Slide 28: 貝萊德全球基金
貝萊德新世代交通基金 A2 美元

## Slide 29: Thank you!